СЦЕПЛЕНИЕ ДИАФРАГМЕННОЕ «ТРАНСМАШ»

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ, ГАЗ

- Производим  87  наименований сцеплений

- Поставляем на конвейер

- Производим сцепление для автоспорта на заказ

ООО «ТрансМаш» зарождалось на базе ПАО «Тюменские моторостроители» - крупнейшего машиностроительного предприятия Тюменской области, специализирующегося на капитальном  ремонте и техническом обслуживании газотурбинных двигателей  для ракет и авиации.

Первые в России начали выпускать диафрагменное сцепление. На сегодняшний день завод производит сцепление для среднетоннажных и грузовых автомобилей отечественного и иностранного производства, тракторов  и спецтехники.

Внешний вид,  маркировка и упаковка продукции «ТрансМаш»

Диски сцепления упаковываются в индивидуальные коробки.

Диски сцепления нажимные дополнительно упаковываются в полиэтиленовые пакеты.

Проходят обработку  химическим составом, который позволяет предохранять диск от коррозии.

Пример маркирования  на изделиях:

ТМ406.1601130           06 2018

406.1601090     06 2018

Логотип ООО «ТрансМаш»

Обозначение изделия в соответствии с Протоколом согласования маркировок от ООО «ТрансМаш»,

Дата изготовления (месяц – два знака, год – четыре знака),

Единый знак обращения продукции ЕАС на рынке государств – членов Таможенного союза

Нанесение маркировки продукции осуществляется на современной лазерной установке.

Пример маркировки на изделии

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГАЗ И УАЗ

|  | Перед установкой сцепления проверить: 1.сальники двигателя и коробки передач, обращенные к сцеплению, при наличии течей заменить сальники; 2.рабочую поверхность маховика на отсутствие задиров, трещин, выпучиваний, прижогов. При необходимости проточить всю поверхность маховика, но не более чем на 1 мм. При больших повреждениях - заменить маховик; 3.направляющую втулку выжимного подшипника и вилку выключения сцепления на отсутствие деформации, при необходимости заменить; 4.сохранность втулки проушины толкателя главного цилиндра выжима сцепления, при необходимости заменить. Установка сцепления 1.При необходимости рабочие поверхности маховика и нажимного диска обезжирить. 2.Установить диск сцепления ведомый демпфером к коробке передач (см.рисунок). 3.Установить диск нажимной согласно рисунку. 4.Болты крепления диска нажимного затягивать перекрёстно, постепенно, в несколько заходов, с соблюдением нормативного момента, при этом диафрагменная пружина принимает плоское положение. 5.Проверить уровень жидкости в бачке главного цилиндра |
| --- | --- |

Особенности механизма выжима сцепления

Рабочий цилиндр имеет достаточно большой ход поршня (длина хода поршня более 50 мм), при необходимом рабочем ходе 14-18 мм, что обеспечивает (без регулировки) работоспособность сцепления при износе накладок.

Дело в том, что при износе накладок в процессе эксплуатации лепестки диафрагменной пружины (4) диска нажимного (3) занимают другое положение (приподнимаются), тем самым через выжимной подшипник (5), через вилку выключения (7) и толкатель (8)  перемещают поршень (10) вглубь рабочего цилиндра (при полном износе накладок на величину более 20 мм), при этом он не упирается в дно цилиндра.

При установке нового комплекта сцепления обратить внимание:

При выжиме сцепления (ход вилки выключения 14 - 18 мм) поршень (10) не должен доходить до стопорного кольца (9) 1 - 3 мм, что в свою очередь обеспечит работоспособность сцепления на весь срок эксплуатации без дополнительных регулировок.

При регулировке привода сцепления необходимо выполнить:

а) при коротком толкателе, даже полном нажатии на педаль выжима сцепления нажимной диск не полностью  отходит от ведомого диска - необходимо подложить шайбы под шаровую опору вилки (6), тем самым приблизить подшипник выжима сцепления (5)  к диафрагменной пружине (4)  или заменить толкатель на более длинный, - тем самым Вы не позволите поршню (10) упереться в кольцо стопорное (9), ограничивающее ход поршня в цилиндре, и исключите неполное выключение сцепления (сцепление ведёт);

б) при длинном толкателе (8), необходимо заменить на менее длинный, тем самым Вы исключите неполное включение сцепления (сцепление пробуксовывает) - педаль отпущена, тем не менее толкатель давит на поршень (1), сжимает пружину (11) и упирается в дно цилиндра и не позволяет нажимному диску (6) прижать накладки фрикционные диска ведомого (7) к маховику (10), о чём говорит потеря мощности автомобиля, возможен специфический запах «горелых» фрикционных накладок.

Диски сцепления  нажимные (диафрагменные)

Диски сцепления нажимные соответствуют требованиям ГОСТ Р 53409-2009.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям Таможенного союза.

Схема диска нажимного

Преимущества диафрагменного сцепления

Диафрагменное сцепление обладает преимуществами перед рычажным:

- современная конструкция диафрагменного сцепления и применение высоколегированной стали 50СrV4 для изготовления диафрагменной пружины позволили повысить долговечность и высокую надежность данного узла;

- «мягкость» выжима сцепления, соответственно, уменьшенное усилие для удержания сцепления в выключенном состоянии, комфортность управления сцеплением за счет нелинейной характеристики пружины;

- плавность хода;

- плавность включения, исключаются удары по узлам трансмиссии (коробка передач, задний мост, шлицевые соединения);

- из-за конструктивных особенностей диафрагменной пружины, силовые характеристики диска нажимного позволяют стабилизировать передаваемый крутящий момент, что исключает «рывки» при трогании и пробуксовку при экстремальных  нагрузках.

- высокая надежность и стабильность в работе при высоких оборотах двигателя.

Диск сцепления нажимной в сборе 406.1601090 (514-1601090)

|  | Основные параметры: Диаметры поверхности трения диска нажимного, мм Наружный 240 Внутренний 160 Масса, кг 6,3 |
| --- | --- |

Диск сцепления нажимной модели 406-1601090  производства ООО «ТрансМаш» применяется в силовой передаче автомобилей ГАЗель, Волга с двигателями: ЗМЗ 4062, ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021, имеющими максимальный крутящий момент Мкр 206 Нм(21 кгс м).

В 2003 г. диск был награжден знаком качества «Тюменская марка» и дипломом программы «100 лучших товаров России», а в 2004 г. серебряным «Знаком качества XXI века» международной выставки «Всероссийская марка (III тысячелетие)». Диск прошел все испытания,  имеет сертификат соответствия.

В комплект диска сцепления нажимного в сборе 406.1601090  входит: кожух,   диск нажимной, диафрагменная пружина,  опорные  кольца, опорная  пята.

Опорная пята изготовлена из термообработанного материала, что повышает твердость и износостойкость пяты. Наличие опорной пяты предохраняет износ лепестковой диафрагменной пружины, что повышает ресурс нажимного диска в 5 раз. Наличие опорной пяты не изменяет монтажный размер.

Диск сцепления нажимной в сборе ТМ 4064.1601090-04

|  | Основные параметры: Диаметры поверхности трения диска нажимного, мм Наружный 240 Внутренний 160 Масса, кг 6,3 |
| --- | --- |

Диск сцепления нажимной модели производства ООО «ТрансМаш» для установки на автомобили: ГАЗ-3302, дв.ЗМЗ-405, 406, 514, имеющие максимальный крутящий момент. Для эксплуатации автомобилей ГАЗ и УАЗ, работающих в нагруженных режимах (бездорожье, горная местность, эксплуатация при частой смене режима «разгон-торможение»).

Диск сцепления нажимной в сборе ТМ 4173-1601090

|  | Основные параметры: Диаметры поверхности трения диска нажимного, мм Наружный 240 Внутренний 160 Масса, кг 6,3 |
| --- | --- |

Диск сцепления нажимной модели производства ООО «ТрансМаш» для установки на автомобили: УАЗ-2206, -39625, -3909, -3962, -39094, -3303, -3741, -315194, дв.ЗМЗ-421,-4178,-4218.

Дополнительная  сетка крепежных отверстий диска нажимного 4173-161090 позволяет установку данного сцепления на маховик 402 (диаметр ведомых дисков – 225 мм), 406.

Конструктивные и технические особенности диска сцепления нажимного

| Конструктивные и технические особенности | Преимущества | Потребительские свойства |
| --- | --- | --- |
| Применение специальной термобработанной пружинной стали 50СrV4 для диафрагменной пружины с двойной закалкой лепестков. | Обеспечивает долговечность и стабильность передаваемого сцеплением крутящего момента при износе фрикционных накладок. | Уменьшает износ и увеличивается ресурс нажимного диска. |
| Дробенаклеп поверхности диафрагменной пружины (дробенаклеп - микроковка, упрочнение поверхности позволяет увеличить прочность металла, защитить его от так называемой "усталости", не изменяя свойства металла). | Обеспечивает циклическую долговечность пружин и стабильность силовых характеристик при эксплуатации. | Обеспечивает плавность, «мягкость» включения, комфорт при эксплуатации в нагруженных режимах (бездорожье, горная местность, эксплуатация при частой смене режима «разгон-торможение»). |
| Сборочная операция: одновременное расклепывание всех шести заклепок диска нажимного на кривошипном прессе LENP производства Чехии. | Обеспечение стабильности расклепа исключает перекос диска нажимного. | Повышает производительность, уменьшает вероятность изготовления узлов несоответствующих требованиям конструкторской документации. |
| Применение статической балансировки при изготовлении чугунного нажимного диска и узла в сборе. | Статическая балансировка исключает повторную контрольную операцию, т.к. оператор одновременно балансирует и видит результаты устранения дисбаланса узла в сборе на экране монитора. | Диск сцепления нажимной соответствует требованиям конструкторской документации, техническим условиям завода-производителя. |
| При сборке на специальном стенде производится 100% контроль силовых и линейных характеристик диска нажимного: - усилие выжима - усилие прижима - биение лепестков диафрагменной пружины - биение диска нажимного - величина отхода диска - монтажный размер | Диск нажимной соответствует всем техническим характеристикам. | Покупатель приобретает диск сцепления нажимной, соответствующий оригиналу. Приобретая комплект сцепления (диск нажимной, диск ведомый, муфта выключения сцепления), покупатель получает гарантию качества заводского сцепления. |
| Обработка лепестков диафрагменной пружины ТВЧ (токи высокой частоты – закалка). | Обеспечивает долговечность и стабильность, повышает твердость опорных поверхностей лепестков пружины. | Уменьшает износ и увеличивается ресурс нажимного диска. |
| Изготовление соединительных пластин из термообработанной, шлифованной полированной пружинной ленты. | Обеспечивает надежность работы сцепления, уменьшает трудоемкость изготовления. | Обеспечивает плавность, «мягкость» включения, комфорт при эксплуатации. |
| Изготовление опорных колец из пружинной термообработанной проволоки. | Гарантирует необходимую прочность и износостойкость. Повышение твердости колец обеспечивает долговечность и стабильность характеристик сцепления. | Гарантирована надежность сцепления, увеличен ресурс узла. |
| Шероховатость Введение дополнительной обработки рабочей поверхности нажимного диска (упрочнение и повышение чистоты обработки рабочей поверхности). | Введение данной операции уменьшает износ фрикционных накладок диска ведомого и увеличивает ресурс сцепления | Обеспечивает плавное включение сцепления. |

Применяемость дисков сцепления нажимных

| № п/п | Номенклатурный номер (аналог) | Применяемость на автомобилях и двигателях | Особенности конструкции. Внешний вид кожуха. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 406.1601090 | Автомобили Волга, Газель с дв. ЗМЗ 402, 406, 409 | Конструкция – диафрагменный. Кожух – непокрытый. |
|  | ТМ 4064.1601090-04 | УАЗ с дв. ЗМЗ 409, 514 ГАЗ с дв. 4064, 405 | Конструкция – диафрагменный. Кожух – покрытый (фосфатированный); |
|  | ТМ 4173-1601090 | УАЗ 3160, Хантер с дв. УМЗ 4178, 421, 4218, 4213 (4/5-ст.КПП, узкий шлиц, D240 мм) | Конструкция – диафрагменный. Кожух – непокрытый. |
|  | ТМ 4215-1601090 | ГАЗель с дв. 4215, 4216, 4218, 421 и их модификации | Конструкция – диафрагменный. Кожух – покрытый (фосфатированный); |
|  | ТМ 456-1601090 (Аналог Sachs 3082 000 005, 3082 001 150) | Газель Бизнес, Газель Next дв. Cummins ISF 2.8. | Конструкция – диафрагменный. Кожух – покрытый (фосфатированный); |

Диски сцепления ведомые

Назначение и технические параметры

Назначение

Диск сцепления ведомый в сборе (ведомый диск) предназначен  для передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач путем зажатия диска между маховиком двигателя и нажимным диском одно или двухдискового сцепления.

Диски ведомые выпускаются двух типов

- с открытой пружиной демпфера,

- с закрытой  пружиной демпфера.

Диски ведомые должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53409, техническим условиям, комплекту конструкторской документации и изготавливаться по техническому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Детали дисков ведомых не должны иметь трещин, заусенцев и других дефектов, влияющих на качество работы узлов и ухудшающих их внешний вид.

Накладки фрикционные должны быть чистыми, без следов загрязнений на рабочих поверхностях.

Схема диска ведомого

Диск сцепления ведомый  ТМ406-1601130

Диск сцепления ведомый модели ТМ 406-1601130 производства ООО «ТрансМаш» применяется в силовой передаче автомобилей ГАЗель, Волга с двигателями: ЗМЗ 4062, ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021.

Диски отличаются от дисков многих изготовителей надежностью и плавностью передачи крутящего момента за счет применения пружинных пластин из термообработанной стали, расположенных между накладками, и пружин демпфера, подвергнутых дробеструйному упрочнению. Окна ступицы проходят закалку токами высокой частоты для повышения твердости, что значительно увеличивает срок службы дисков.

|  | Передаваемый крутящий момент, кгс∙м 21,0 Наружный диаметр фрикционной накладки, мм 240 Внутренний диаметр фрикционной накладки, мм 160 Параметры шлицевого отверстия, мм dxDxbxz (d-внутренний ø, D- наружный ø, b - ширина шлица, z - количество шлиц) 23х29х4х10 Масса, кг 1,73 |
| --- | --- |

Диск сцепления ведомый  ТМ 417-1601130

Диск сцепления ведомый  модели ТМ 417-1601130  производства ООО «ТрансМаш» предназначен для установки на автомобили с 4 ст. КПП «толстый вал», УАЗ-2206 «Буханка», УАЗ-3909, УАЗ-3962, УАЗ-39094, УАЗ-3303 «Головастик», УАЗ-3741, УАЗ-315194 с двигателями модели: УМЗ-4178, УМЗ-4218, УМЗ-4213, УМЗ, D=240мм.

Диски отличаются от дисков многих изготовителей надежностью и плавностью передачи крутящего момента за счет применения пружинных пластин из термообработанной стали, расположенных между накладками, и пружин демпфера, подвергнутых дробеструйному упрочнению. Окна ступицы проходят закалку токами высокой частоты для повышения твердости, что значительно увеличивает срок службы дисков.

|  | Передаваемый крутящий момент, кгс∙м 24,0 Наружный диаметр фрикционной накладки, мм 240 Внутренний диаметр фрикционной накладки, мм 160 Параметры шлицевого отверстия, мм dxDxbxz (d-внутренний ø, D- наружный ø, b - ширина шлица, z - количество шлиц) 28,5х35,0х5,4х10 Масса, кг 1,62 |
| --- | --- |

Диск сцепления ведомый  ТМ 421-1601130

Диск сцепления ведомый  модели ТМ 421-1601130 производства ООО «ТрансМаш» предназначен  для установки на автомобили ГАЗ-3302 дв.4215, УАЗ-452, 469 дв. 4218, 4213 («тонкий первичный вал») D=240мм

Диски отличаются от дисков многих изготовителей надежностью и плавностью передачи крутящего момента за счет применения пружинных пластин из термообработанной стали, расположенных между накладками, и пружин демпфера, подвергнутых дробеструйному упрочнению. Окна ступицы проходят закалку токами высокой частоты для повышения твердости, что значительно увеличивает срок службы дисков.

|  | Передаваемый крутящий момент, кгс∙м 24,0 Наружный диаметр фрикционной накладки, мм 240 Внутренний диаметр фрикционной накладки, мм 160 Параметры шлицевого отверстия, мм dxDxbxz (d-внутренний ø, D- наружный ø, b - ширина шлица, z - количество шлиц) 23,0х29,0х 4,0х10 Масса, кг 1,65 |
| --- | --- |

Диск сцепления ведомый  ТМ 456-1601130

(аналог Sachs 1878005456, 1878 006 095 )

Диск сцепления ведомый ТМ 456-1601130 модели производства ООО «ТрансМаш» применяется для установки на автомобили ГАЗель Next ,ГАЗель Бизнес дв. Cummins ISF 2.8; ГАЗ, УАЗ с двигателями ЗМЗ-409, 514.

В данном диске используется пружина из высоколегированной стали производства Италии, а также накладка LUK производства Германии ,  Plastex.

Демпфер холостого хода (ДХХ) обеспечивает 100% исключение передачи вибрации и ударов дизельного двигателя на трансмиссию. Исключает шум.

|  | Передаваемый крутящий момент, кгс∙м 30,0 Наружный диаметр фрикционной накладки, мм 240 Внутренний диаметр фрикционной накладки, мм 155 Параметры шлицевого отверстия, мм dxDxbxz (d-внутренний ø, D- наружный ø, b – ширина шлица, z - количество шлиц) 23,0х29,0х 4,0х10 Масса, кг 1,8 |
| --- | --- |

Применяемость ведомых дисков сцепления на автомобилях и двигателях

| № п/п | Номенклатурный номер (аналог) | Применяемость на автомобилях и двигателях | Особенности конструкции. Внешний вид диска. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТМ406-1601130 | Автомобили Волга, Газель, ГАЗ 3110, - 310221, -310231, с дв. ЗМЗ 402, 406, 409 | Эллипсонавитая накладка (стекловолокно, безасбестовая), Шлиц.отв. 29,0*23,0*4,0 |
|  | ТМ406-1601130 Трофи | Автомобили Волга, Газель, ГАЗ 3110, - 310221, -310231, с дв. ЗМЗ 402, 406, 409 | Эллипсонавитая накладка LUK (Германия) (стекловолокно, безасбестовая), Шлиц.отв. 29,0*23,0*4,0 |
|  | ТМ417-1601130 | Автомобили: УАЗ-2206 «Буханка», УАЗ-3909, УАЗ-3962, УАЗ-39094, УАЗ-3303 «Головастик», УАЗ-3741, УАЗ-315194 с двигателями модели: УМЗ-4178, УМЗ-4218, УМЗ-4213, УМЗ 4 ст. КПП «толстый вал», D=240мм | Эллипсонавитая накладка (стекловолокно, безасбестовая), Шлиц.отв.35*28,5*5,4 |
|  | ТМ417-1601130 Трофи | Автомобили: УАЗ-2206 «Буханка», УАЗ-3909, УАЗ-3962, УАЗ-39094, УАЗ-3303 «Головастик», УАЗ-3741, УАЗ-315194 с двигателями модели: УМЗ-4178, УМЗ-4218, УМЗ-4213, УМЗ 4 ст. КПП «толстый вал», D=240мм | Эллипсонавитая накладка LUK (Германия) (стекловолокно, безасбестовая), Шлиц.отв.35*28,5*5,4 |
|  | ТМ421-1601130 | Автомобили: ГАЗ-3302 дв.4215, УАЗ-452, 469 дв. 4218, 4213 («тонкий первичный вал») D=240мм. | Эллипсонавитая накладка (стекловолокно, безасбестовая), Шлиц.отв. 29,0*23,0*4,0 |
|  | ТМ421-1601130 Трофи | Автомобили: ГАЗ-3302 дв.4215, УАЗ-452, 469 дв. 4218, 4213 («тонкий первичный вал») D=240мм. | Эллипсонавитая накладка LUK (Германия) (стекловолокно, безасбестовая), Шлиц.отв. 29,0*23,0*4,0 |
|  | ТМ456-1601130 (аналог Sachs 1878005456, 1878 006 095) | Автомобили: ГАЗель Next ,ГАЗель Бизнес дв. Cummins ISF 2.8, ГАЗ, УАЗ с двигателями ЗМЗ-409, 514. | Эллипсонавитая накладка Plastex (стекловолокно, безасбестовая), Шлиц.отв. 29,0*23,0*4,0 |
|  | ТМ456-1601130 Трофи (без ДХХ) | ГАЗель Бизнес с дв. УМЗ 4216, Газел | Эллипсонавитая накладка LUK (Германия) (стекловолокно, безасбестовая), Шлиц.отв. 29,0*23,0*4,0 |
|  | ТМ3163-00-1601130-00 | Автомобили УАЗ Патриот, дв. ЗМЗ-409. | Эллипсонавитая накладка Plastex (стекловолокно, безасбестовая), Шлиц.отв. 29,0*23,0*4,0 |

Конструктивные и технические особенности диска сцепления ведомого

| Конструктивные и технические особенности | Преимущества | Потребительские свойства |
| --- | --- | --- |
| В конструкции ведомого диска применяются пружины из высоколегированной стали. Собственное производство: навивка, термообработка, шлифовка, дробенаклеп поверхности пружин. | Дает гарантированное качество и повышенный ресурс сцепления. | Комфортная езда и повышенный ресурс. |
| В конструкции диска ведомого применяется накладка безасбестовой композиции. | Повышенный ресурс, экологичность. | Комфортная езда и повышенный ресурс. |
| Применение пружинных пластин из термообработанной стали, расположенных между накладками, и пружин демпфера. | Надежность передачи крутящего момента и плавность включения сцепления. | Комфортное вождение, «мягкость» включения сцепления. |
| Окна ступицы проходят закалку токами высокой частоты. | Повышение прочности ступицы. | Значительное увеличение срока службы дисков ведомых. |
| Применение термообработанной, шлифованной, подвергнутой дробеструйному наклепу, пружинной стали демпферных пружин. | Обеспечивает долговечность ведомого диска. | «Мягкость» включения сцепления. |
| Химико-термическая обработка ступицы ведомого диска. | Обеспечивает повышенный ресурс | Надежность узла и долговечность. |
| Выполнение 100 % контроля ведомого диска на соответствие конструкторской документации. | Исключает попадание к потребителю узлов с биением и отклонениями от конструкторской документации. | Исключение вероятности дефекта сцепления (например: «ведение» сцепления). |
| Введение операции 100 % лазерная маркировка дисков ведомых. | Исключает вероятность попадания фальсифицированной продукции под торговой маркой «ТрансМаш». | Гарантируется получение диска от завода производителя в соответствии с КД. |
| Использование фрикционной накладки различных производителей: LUK, Plastex, Fritex, ТИИР. | Обеспечивает долговечность ведомого диска. Повышенный ресурс, полученный за счет правильного подбора фрикционной накладки, в зависимости от технических характеристик автомобиля и условий эксплуатации. | Комфортная езда и повышенный ресурс. |

| Основные причины неисправности сцепления и методы их устранения |
| --- |
| Интенсивный износ пяты нажимного диска |
| Признаки | Причины | Результат | Методы устранения |
| шум при работе сцепления пробуксовка сцепления следы потертости (задевания) вокруг пяты на диафрагменной пружине. | -заклинил выжимной подшипник - изношен опорный подшипник в маховике (появилось осевое смещение КПП и ДВС) - изношена направляющая подшипника - неправильная регулировка сцепления (при наличии). | - Параллельное или осевое смещение (несносность) элементов трансмиссии приводит к появлению повышенного износа в точке контакта выжимного подшипника и пяты нажимного диска - тяжелый ход механизма сцепления - неправильная регулировка (при наличии) приводит к постоянному нажиму выжимного подшипника на пяту, что означает неполное выключение сцепления, которое приводит к пробуксовке сцепления. | Заменить изношенные и вышедшие из строя детали. |
| Неравномерное прилегание диска к маховику. Неравномерный износ фрикционной накладки ведомого доска со стороны маховика ДВС |
| Признаки | Причины | Результат | Методы устранения |
| При трогании возникают сильные толчки (рывки) | Износ рабочей поверхности маховика ДВС, либо нажимного диска. Нарушена геометрия ведомого диска (большое торцевое биение ведомого диска). Сильный перегрев. | В следствии уменьшение площади контакта трущихся поверхностей (пробуксовка диска). При установке нового ведомого диска (либо комплекта на сильно изношенный маховик происходит неравномерное прилегание фрикционной накладки ведомого диска к рабочей поверхности маховика, что приводит к повышенному износу фрикционных накладок, появлению вибраций транспортного средства при трогании с места и, как следствие, значительному уменьшению ресурса работы комплекта сцепления | Проверить плосконостность поверхности маховика и нажимного диска, при необходимости проточить маховик, заменить нажимной диск сцепления. Проверить торцевое биение ведомого диска, при необходимости заменить ведомый диск. |
| Шум |
| Признаки | Причины | Результат | Методы устранения |
| Шум | - При установке комплекта сцепления попал посторонний предмет между рабочей поверхностью маховика и ведомым диском - на рабочей поверхности маховика присутствуют задиры, царапины. | На накладке ведомого диска со стороны маховика имеется вырыв размером 20х40 мм. От него идёт полоса по всей окружности ведомого диска, что может свидетельствовать о попадании постороннего предмета в рабочую зону во время работы либо при установке | Проверить рабочую поверхность маховика ДВС на отсутствие задиров, царапин, неровностей, износа и следов перегрева. При необходимости следует произвести замену маховика ДВС или осуществить механическую обработку его рабочей поверхности для устранения дефектов. Рабочую поверхность маховика ДВС и нажимного диска следует обезжирить и очистить (уайт-спирит, сухая ветошь). |
| Замасливание накладок ведомого диска |
| Признаки | Причины | Результат | Методы устранения |
| Пробуксовка сцепления. Рывки при работе сцепления, вибрация при включении сцепления. | -Негерметичность уплотнителей ДВВ и КПП -Не были удалены излишки смазки: -ведомого диска на шлицевую часть первичного вала КПП - выжимного подшипника с металлической муфтой на направляющие - прикосновение к трущимся поверхностям замасленными руками - не была обезжирена рабочая поверхность маховика ДВС и нажимного диска. | Снижение коэффициента трения фрикционных накладок ведомого диска. | - Установку производить в чистых перчатках. -Все поверхности перед установкой протереть чистой ветошью, тряпкой. -Поверхность маховика и нажимного диска обезжирить. |
| Треск, шум при работе |
| Признаки | Причины | Результат | Методы устранения |
| Неполное выключение сцепления Рывки при работе сцепления Шум при работе сцепления | - Установка неподходящей вилки выключения сцепления - износ элементов системы сцепления: вилка выключения сцепления; направляющая выжимного подшипника | Неправильное положение подшипника по отношению к вилке выключения сцепления Использование вилки выключения с изношенными лапками (увеличенное расстояние между лапками) приводит к проворачиванию выжимного подшипника в вилке, смещению лапок вилки с опор, перегреву подшипника и, как следствие, к его заклиниванию | Заменить вилку включения сцепления Замена направляющей выжимного подшипника |
| Перегрев рабочей поверхности нажимного диска |
| Признаки | Причины | Результат | Методы устранения |
| Пробуксовка сцепления | Неправильная эксплуатация автомобиля, а именно: • длительная пробуксовка сцепления • трогание с места на высокой передаче КПП Износ элементов системы сцепления; • направляющая выжимного подшипника • рабочая поверхность маховика ДВС Замасливание трущихся поверхностей • негерметичность уплотнений ДВС или КПП • не были удалены излишки смазки при установке: - ведомого диска на шлицевую часть первичного вала КПП - выжимного подшипника с металлической муфтой на направляющую • прикосновение к трущимся поверхностям замасленными руками • не была обезжирена рабочая поверхность маховика ДВС и нажимного диска | Неправильная регулировка привода выключения сцепления: • отсутствие зазора между выжимным подшипником и лепестками диафрагменной пружины (если данный зазор предусмотрен) Дефекты, влияющие на исправную работу системы сцепления: • негерметичность гидросистемы привода выключения сцепления • низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке • неисправность рабочего цилиндра • трос привода сцепления не имеет достаточной свободы перемещения • Тяжёлый ход выжимного подшипника - тяжелый ход механизма сцепления • Недостаточное усилие сжатия сцепления - пробуксовка сцепления • Снижение коэффициента трения фрикционных накладок ведомого диска - пробуксовка сцепления | Замена сцепления |